## Slide 1
手持式分析仪
手动添加智能微调使用说明
Security
Target
Responsibility

## Slide 2
目录
01
仪器
开关机
02
用户
登录
03
智能微调系数与截距
04
智能微调设置

## Slide 3
仪器开关
电池更换
一、仪器开关机

## Slide 4
请输入正确的账号和密码
普通用户（user）
二、用户登录
默认登录密码为123

## Slide 5
测量值 | 标准值 | 微调后理论测量值
879 | 812 | 844.7996
381 | 437 | 401.3804
198 | 229 | 238.4372
296 | 320 | 325.6964
635 | 667 | 627.542
341 | 363 | 365.7644
217 | 231 | 255.3548
三、微调系数与截距
使用原测试方案测试一组样品，得到测量值-标准值关系式
使用原测试方案测试一组样品，记录其测量值，并与标准值组成一条直线，使用该直线计算得到的测量值会更接近标准值。

## Slide 6
点击左上角弹出列表，选择“智能微调”。
四、智能微调设置
点击菜单按钮进入下一步。

## Slide 7
四、智能微调设置
1
2
3
4
5
6
组号：按序号排列。
1
各项选项注释说明
2
名称：该组号的名称，方便记录
元素：选择需要微调的元素。
3
低阈值、高阈值：被微调元素原测试结果在该低、高阈值范围内，则进行微调计算；在该阈值范围外则不进行微调。（低、高阈值所填的数值单位为%，即10相当于10%）
4
微调系数：被微调元素在原测试结果的基础上，乘以所填值。
5
截距：被微调元素在微调系数调整后，加上所填值。（该值单位为%）
6
选择“新增(手动)”
所有参数设置好之后，点击确认

## Slide 8
Thanks